## Slide 1: 四、資料分析(1/2)
派工排程系統需要許多的輸入資料，包括將到站的批量資訊、批量加工程式、加工時間、機台能力、機台狀況、各程式間轉換時間等。以下將簡介F14所提供的測試資料內容：
離子植入區域：共10個機台、10種recipe
LOT_ID | OPE_NO | EP | QTY | R_QT | ARRIV_T | STAGE | URGENT_W | RECIPE | CANRUN_TOOL | FOUP
LOT001 | 2000.011 | 1 | 8 | 999 | 300 | STAGE | 0.5 | Y8000 | EQP003EQP004EQP005EQP006EQP008EQP009 | FOUP0001
LOT002 | 2000.011 | 2 | 25 | 9.2 | 0 | STAGE | 7 | Y5000 | EQP001EQP004EQP005EQP007EQP008EQP010 | FOUP0002
LOT003 | 2000.011 | 3 | 22 | 10.8 | 0 | STAGE | 1 | Z3000 | EQP001EQP003EQP007EQP009EQP010 | FOUP0003
LOT004 | 2000.011 | 4 | 25 | 3.3 | 0 | STAGE | 10 | Y2000 | EQP001EQP002EQP003EQP004EQP008EQP009EQP010 | FOUP0004
LOT005 | 2000.011 | 5 | 11 | 999 | 360 | STAGE | 0.5 | Z3000 | EQP001EQP002EQP006EQP007EQP008EQP009 | FOUP0005
LOT006 | 2000.011 | 6 | 25 | 10.4 | 0 | STAGE | 2 | Y2000 | EQP002EQP003EQP004EQP010 | FOUP0006
一個FOUP可能會
有2批LOT, 同
RECIPE必須排
在一起
Test Data非真實資料，
非排程決策要素
生產線決定此批貨
等級，已轉換成
URGENT_W， 非決策要素
WIP：
(貨的資訊)

## Slide 2: 四、資料分析(2/2)
EQP_ID | SN | LOT_ID | RECIPE | TRACK_IN_TIME | PLAN_OUT_TIME
EQP004 | 1 | RLOT01 | Z6000 | -40 | 50
EQP007 | 1 | RLOT01 | Y2000 | -40 | 40
Test Data非真實資料，對排程重要性最重要的
是何時機台會空出來排貨(最後一批貨的出機時間)
EQP_ID | RECIPE | PROCESS_TIME (25pcs)
EQP001 | X1000 | 80
EQP001 | Y2000 | 140
EQP001 | Z3000 | 80
EQP001 | X4000 | 120
EQP001 | Y5000 | 130
EQP001 | Z6000 | 100
加工時間是以25片來預估，故遇到少片數需
等比例降低加工時間
tune beam time(setup time)在不同RECIPE
排程時要考慮，預設時間為10分鐘
TOOL_RWIP：
(機台上目前批貨與程式)
EQP_RECIPE ：
(程式與機台的關係)
EQP_ID | STATUS | RECOVER_TIME
EQP001 | MON | 60
EQP002 | MON | 240
EQP003 | LOST | 0
EQP004 | UP | 0
TOOL：
(機台的資訊)